JBY—30B型混合胶砂试件标准养护箱适用于科研质检部门、公路工程单位、建筑施工单位、各水泥制品厂作胶砂试件的标准养护。本产品采用先进的智能化温湿度控制系统，能准确地指令升温，降温和增湿等功能。进行全自动切换工作，实现箱内温度，湿度的动态平衡，并可安置自动定时打印机。从而提高标准养护条件规定的准确度和自动化控制水平、降低能耗，实现试件的状态调节和试验的标准环境。

二、主要参数技术

1、箱内温度：20℃

2、控温精度：±1℃

3、控湿范围：60—95%RH

4、测湿精度：±3%RH

5、抽湿功率：158W

6、加热功率：600W

7、制冷功率：158W

8、电源电压：220V±10%

9、容积：550×550×1150mm

10、体积：700×1090×1470mm