一、简介
本厂生产的电热恒温水箱，可供医院、科研单位、大专院校及工矿企业的化验室做检查化验病理、血清、以及其他需要恒温环境的生化实验和恒温培养。
二、产品特点
1、箱体选用优质冷轧钢板精致而成，表面静电喷涂，造型新颖、美观。
2、内胆和上盖均采用优质不锈钢制作，抗腐蚀耐老化，使用寿命长。
3、侵入式U型加热管直接加热，热量损失小，升温速度快。
4、采用智能仪表控温，控温精度高。
三、工作环境
1、电源电压：220V  50HZ
2、环境温度：5—40℃
3、环境湿度：≤85%
4、避免阳光直射
四、技术参数
（1）小型
1、有效容积：420×180×105mm
2、电源电压：220V
3、频率：50HZ
4、额定功率：500W±10%
5、温度调节范围：RT+10℃
6、温度波动度：±1℃
7、水温均匀性：±1℃
（2）大型
1、有效容积：600×330×330mm
2、电源电压：220V
3、频率：50HZ
4、额定功率：750W±10%
5、温度调节范围：RT+10℃～65℃
6、温度波动度：±1℃
7、水温均匀性：±1℃