一、电动铺砂仪概述：

路面构造深度是表征路面粗糙度的一项指标，以往国内都采用人工铺砂法测定构造深度，尽管其方法简便，但人为误差太大，缺乏实际操作标准，这一情况已不能满足我国道路部门测试的需要。

二、电动铺砂仪主要技术参数

1. 砂漏斗容量约70mm。砂漏斗下部开口宽度2.7mm。铺砂带尺寸：宽50mm、厚4mm。

2. 砂漏斗移动速度：约15mm/秒。

3. 砂漏斗移动范围：约290mm。

4. 外形尺寸：470×160×140mm。

5. 直流电机电源：12V、3.3A。