GBT9647-5波纹管内径测量仪

一、简介：

波纹管内径测量仪用于预应力混凝土桥梁用波纹管环刚度试验内径测量。满足交通部《JT/T529-2016 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》和《GB/T9647-2015热塑性塑料管材环刚度的测定》的要求。

二、波纹管内径测量仪主要技术指标：

测量波纹管规格：Φ22mm～Φ350mm，Φ22mm～Φ750mm，Φ22mm～Φ1050mm，Φ22mm～Φ1200mm，Φ22mm～Φ1450mm，Φ22mm～Φ1700mm，Φ22mm～Φ1950mm，Φ22mm～Φ2250mm，Φ22mm～Φ2550mm。

1、测量波纹管规格：Φ22mm～Φ750mm

2、测量分辨率：0.1mm

3、测量精度：±1%

4、LED数字显示

5、电源：220V×50Hz

6、重量：5kg

三、安装校对：

1、仪器平放于工作台。

2、接上220V电源。

3、移动其中一测量标尺使其接近另一标尺，按一下数显表向右键归零初始值是22，然后用标准量具检测其准确度。

4、校对完毕。